## Slide 1: JU SSŠ ROŽAJE Obrazovni profil: Šumarski tehničar Nedjeljni fond časova: 3 Razred: treći Školska 2019/2020. god.
Predmetni nastavnik
Dipl ing Slobodan Spasojević, prof.

## Slide 2: Uzroci deformacija zemljanih radova
Rušeneje usjeka i nasipa predstavlja veliku opasnost za saobraćaj.
Da bi se obezbijedila stabinost usjeka i nasipa potrebno je pravilno izabrati nagib kosina, osigurati kosine usjeka i nasipa i omogućiti odvođenje površinske i podzemne vode.
PODZEMNE VODE su jedan od najvećih uzročnika deformacije zemljanih objekata

## Slide 3: DEFORMACIJE USJEKA
  Kopanjem usjeka zemljište ostaje bez prvobitnog otpora, mijenjaju se tokovi podzemne i nadzemne vode, stvaraju se kosine usjeka koje su izložene uticaju atmosferalija, što može prouzrokovati manja ili veća pomijeranja zemljišta.
  Najčešći slučajevi deformacije usjeka su:
    - Ispadanje i otkidanje materijala,
    - Oburvavanje kosina usjka i
    - Klizanje kosina usjeka.

## Slide 4: DEFORMACIJE NASIPA
  Zemljani trup kod nasipa izradjen je od rastresite nasute zemlje na podlozi prirodne površine ili padine terena . Iz tog razloga je nabijenost i kompaktnost materijala u nasipima obično manja negokod usjeka.
  Deformacije zemljanog trupa nasipa najčešće se javlja u vidu:
  - Slijeganja nasipa,
  - Raspadanja nasipa,
  - Oburvavanja kosina nasipa,
  - Klizanje kosina nasipa,
  - Podlokavanje kosina nasipa

## Slide 5: ZAŠTITA ŠKARPI USJEKA I NASIPA
U cilju zaštite škarpi usjeka i nasipa treba upotrebljavati materijal otporan na dejstvo vode i promjene klime.
Škarpe usjeka treba osigurati odmah nakon njihove izrade, a škarpe nasipa ne, pošto se nasipi u početku sliježu, sem ako nisu izrađeni sa vještačkim nabijanjem zemlje.
Škarpe usjeka i nasipa se zaštićuju:
- pokrivanjem plodnom zemljom i zasijavanjem trave u cilju učvršćivanja i zaštite od dejstva površinske vode (pljuskova i sl)
- pobusenjavanjem škarpi (kada su izradjene od sitnog pijeska, ili rastresite temlje)
- kamenom kaldrmom, jednostrukim i dvostrukim pleterom, potpornim zidovim od kamen i betona i sl.